## Slide 1
Programare în limbajul de asamblare x86 pe 32-biți
Marius Vanța
mvanta@bitdefender.com

## Slide 2: Cuprins
Reprezentarea datelor
Arhitectura procesoarelor x86 32-bit
Adresarea memoriei
Moduri de adresare ale operanzilor
Setul de instrucțiuni
Controlul fluxului de execuție
Limbajul de asamblare

## Slide 3: 1. Reprezentarea datelor

## Slide 4: Recapitularea sistemelor numerice
Dacăeste reprezentarea lui V în baza B, atunci
: translatăm restul lui în simbolul corespunzător din baza B
Exemple:

## Slide 5: Recapitularea sistemelor numerice
Exemple de transformare în baza 2:
857(10) = 1101011001(2) 123 (10) = 1111011(2)

## Slide 6: Recapitularea sistemelor numerice
Exemple de transformare în baza 16:
12345(10) = 3039(16) 8400(10) = 20D0(16)

## Slide 7: Endianess
Reprezentarea în Big Endian a numărului (32 bits)
Reprezentarea în Little Endian a numărului (32 bits)
Valorile mici în cazul unei arhitecturi LE
Valorile citite la accesarea BYTE/WORD/DWORD:
Valorile citite la accesarea WORD/DWORD:
31 30 29 28 27 26 25 24 | 23 22 21 20 19 18 17 16 | 15 14 13 12 11 10 09 08 | 07 06 05 04 03 02 01 00
07 06 05 04 03 02 01 00 | 15 14 13 12 11 10 09 08 | 23 22 21 20 19 18 17 16 | 31 30 29 28 27 26 25 24
67 | 89 | AB | CD
CD | AB | 89 | 67
CD | 00 | 00 | 00
CD | AB | 00 | 00

## Slide 8: Complement față de doi
Presupunând că există N biți, avem deoarece cei mai nesemnificativi(N) biți sunt zero iar bitul cel mai semnificativ trebuie truncat (pierdut, fiind în afara intervalului de N biți disponibili)
→
pentru fiecare x reprezentat ca și o valoare numerică pe N biți
Adunarea, scăderea și înmulțirea ne oferă rezultate corecte atât în cazul aplicării pe valori pozitive cât și în cazul valorilor negarive

## Slide 9: Proprietățile complementului față de 2
MSB indică semnul: setat(1) = număr negativ, ne-setat(0) = număr pozitiv
Numere pozitive: întregi în
  32
Numere negative: întregi în
  32
=
  5 = =
  = =
Scăderea = adunarea unor valori special alese
Adunarea = scăderea unor valori special alese

## Slide 10: 2. Arhitectura procesoarelor

## Slide 11: Modul Real
16 biți
1MiB memorie pentru un spațiu de adrese pe 20 biți ( valori distincte)
Segmentare: 64KiB / segment
  +
Accesul lipsit de constrângeri (direct) la resursele hardware (UCP, memorie, dispozitive externe, …)
Suportat de toate procesoarele x86 și x86-64, stare prestabilită la pornirea procesorului
Adresare:

## Slide 12: Modul Protejat
Suport pentru adresare și operanzi pe 16 biți și 32 de biți
4GiB memorie pentru un spațiu de adrese pe 32 biți (valori distince)
Protecție:
  memorie virtuală: segmentarea și paginarea memoriei (remaparea adreselor)
  instrucțiuni privilegiate și resurse hardware
  nivele privilegiate (rings)
Adresare:

## Slide 13: Modul Protejat - Segmentare
Tabelă de descriptor: GDT și LDT
  Fiecare segment are un descriptor de segment asociat
  Regiștrii CS, DS, ES, SS, FS, GS sunt selectorii pe 16 biți ai valorilor corespunzătoare din tabelă
Descriptor de segment (intrare din tabela de descriptori)
  Interval: adresa de bază și limita segmentului
  Tip: cod, date, …
  Nivel de privilegii
  Prezent, accesat
  …

## Slide 14: Modul Protejat - Segmentare
Perspectivă de ansamblu asupra segmentării
Selector
Tabelă descriptori
NUL
Segment
Segment
Adresă bază segment
Deplasament
+
Adresă lineară

## Slide 15: Modul Protejat - Paginare
Memorie virtuală
Structurile de date care descriu tranzlatarea spațiului de adrese virtuale la spațiul de adrese fizice disponibile.
Setări și constrângeri adiționale
  Citire/Scriere, Utilizator/Supervizor
  Bitul Present și Accessed for swapping
  Setări de caching
Multiple scheme de paginare, de la o tabelă de tranzlatare pentru pagini de 4MiB până la pagini de 4KiB (structuri de date complexe)

## Slide 16: Modul Protejat – Segmentare și Paginare
Perspectivă de ansamblu
Selector
Tabelă descriptori
NUL
Segment
Segment
Adresă bază a segmentului
Offset
+
Adresă liniara
(indici PD : PT : P)
Director Pagini
…
Director Pagini
…
Tabelă pagini 0
…
Tabelă pagini 0
…
Tabelă pagini 1023
…
Tabelă pagini 1023
…
Tabelă pagini K
…
Tabelă pagini K
…
Memoria fizică |  |  |  | 
 |  |  | … | 
Memoria fizică |  |  |  | 
 |  |  | … | 
Pagină fizică 4KiB
Date

## Slide 17: Regiștrii UCP
  Uz general
    EAX, EBX, ECX, EDX
  Segment (selectori)
    CS, DS, ES, SS, FS, GS
  Control
    CR0 – protecție, paginare, caching
    CR2 – PF adresă liniară
    CR3 – PDBR (tabele de paginare)
    CR4
  Index/Pointer
    ESI, EDI, ESP, EBP, EIP
  Indicator
    EFLAGS
  …

## Slide 18: Regiștrii
EAX |  |  | 
 |  | AX | 
 |  | AH | AL
  32/16/8 bit regiștrii de uz general
  32/16 bit regiștrii de Index și Pointeri
EBP | 
 | BP
  Nu toți regiștrii sunt adresabili în acest mod! Nu există ECS, ECR0, IH, IL, …

## Slide 19: 3. Adresarea memoriei

## Slide 20: Noțiuni de adresare a memoriei
Adresare pe 16 biți:
  Adresă logică = segment:offset
  =
Adresare pe 32 biți:
  Adresă logică = selector:offset
  = descriptor.bază + effective address
  Adresă fizică = translatare_pagină(adresă liniară)

## Slide 21: Constrângeri de adresare a memoriei
Adresare pe 16 biți:
  Base: BP/BX
  Index: SI/DI
Adresare pe 32 biți:
  Base: oricare dintre EAX/EBX/ECX/EDX/ESP/EBP/ESI/EDI
  Index: oricare dintre EAX/EBX/ECX/EDX/ESP/EBP/ESI/EDI
  Scale: 1/2/4/8 (
Nicio instrucțiune nu poate codifica doi operanzi de memorie expliciți!

## Slide 22: 4. Moduri de adresare ale operanzilor

## Slide 23: Moduri de adresare
Implicit sau explicit
  Implicit: operanzii sunt deja aleși
    Operandul NU este inclus in codificarea (octeții) instrucțiunii
    Exemple: cli, div, popf, stosd, …
  Explicit: operanzii trebuie aleși
Direct sau indirect
  Direct: operandul este valoarea resursei specificate
  Indirect: operandul este localizat la adresa indicată prin valoarea resursei specificate
    Exemplu: jmp [eax] – eax este specificat ca un identificator numeric și este folosit ca un pointer la o locație de memorie ce conține adresa instrucțiunii / secvenței de cod destinație
Absolut sau relativ
  Absolut: operandul este la adresa de memorie specificată
  Relativ:operandul este la o adresă de memorie aflată o distanță de N octeți în spate / față relativ la poziția curentă
    Acest mod de adresare funcționează și in cazul in care o secvență de cod este copiată într-o altă zonă de memorie

## Slide 24: Moduri de adresare
Imediat
  O valoare constantă, codificată în instrucțiune
  Exemplu: push dword 0x12345678 => 68 78 56 34 12
Registru
  Operandul este un registru codificat printr-un identificator numeric
  Exemplu: neg EDI => F7 DF
Memorie
  Variații ale formulei:
    Bază / bază+ index / bază + index∙scalar/ bază + displacement / index∙ scalar + deplasament / deplasament
    Deplasamentul poate fi pe 8 sau 32 biți
NU exisă instrucțiuni ce să codifice două locații de memorie explicite ca operanzi

## Slide 25: 5. Setul de instrucțiuni

## Slide 26: Transfer de date și conversii
Registrul EFLAGS ramâne neschimbat, în afara cazului în care este operand destinație implicit
  MOV destinație, sursă
    destinație ← sură
  LEA destinație, sursă
    destinație ← adresă (sursă)
  XCHG ,
  MOVZX/MOVSX destinație, sursă
    destinație ← valoarea din sursă, extinsă cu 0 / SEMN
  CBW/CWDE
    AX/EAX ← valoara din AL / AX, extinsă cu SEMN
  BSWAP registru
    Schimbă ordinea octeților (endianness) a unui registru pe 32 biți

## Slide 27
Registrul EFLAGS ramâne neschimbat, în afara cazului în care este operand destinație implicit
  PUSH sursă
    ESP ← ESP – size(sursă)
    SS:[ESP] ← source
  POP destinație
    Destinație← SS:[ESP]
    ESP ← ESP + size(destinație)
  PUSHA
    PUSH pentru valorile curente ale regiștrilor EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI, in această ordine
  POPA
    Execută POP in această ordine: EDI, ESI, EBP, ESP, EBX, EDX, ECX, EAX
  PUSHF/PUSHFD
  POPF/POPFD
    Modifică registrul EFLAGS!
Transfer de date și conversii

## Slide 28: Instrucțiuni aritmetice
Registrul EFLAGS este schimbat pentru a evidenția caracteristici are rezultatului
  INC/DEC
  ADD/SUB
    CMP, doar la comparare!
  MUL/IMUL sursă
    EDX:EAX / DX:AX / AX ← (EAX / AX / AL) ∙ sursă
  DIV/IDIV sursă
    EAX/AX/AL ← , EDX/DX/DL ← r
  NEG destinație
    Schimbă semnul:

## Slide 29: Instrucțiuni logice
Registrul EFLAGS este schimbat pentru a evidenția caracteristici are rezultatului
  AND destinație, sursă
    Ștergere de biți sau verificare dacă anumiți biți sunt setați
    TEST destinație, sursă când doar trebuie verificați anumiți biți
  OR destinație, sursă
    Setare de biți
  XOR destinație, sursă
    Comutare de biți
  NOT destinație
    Inversează valorilor biților valorii specificate

## Slide 30: Instrucțiuni pentru operații pe biți
Registrul EFLAGS este schimbat pentru a evidenția caracteristici are rezultatului
  SHL/SAL destinație, contor
    Mută biții destinației la stânga, cu un număr de poziții specificat în contor
    Înmulțire repetată cu 2
  SHR/SAR destinație, contor
    Mută biții destinației la dreapta, cu un număr de poziții specificat în contor
    Împărțire repetată cu 2 (SAR ține cont de bitul de semn)
  ROL/RCL destinație, contor
    Rotește biții desinației la stânga, cu un număr de poziții specificat în contor
    RCL va utiliza CF ca destinație pentru cel mai semnifativ bit (cel mai din stânga)
  ROR/RCR destinație, contor
    Rotește biții desinației la dreapta, cu un număr de poziții specificat în contor
    RCR va utiliza CF ca destinație pentru cel mai puțin semnificativ bit (cel mai din dreapta)

## Slide 31: Instrucțiuni pentru operații pe biți
Registrul EFLAGS este schimbat pentru a evidenția caracteristici are rezultatului
  SHLD/SHRD operand1, operand2, contor
    SHL/SHR operand1:operand2, contor
  BT/BTS/BTR/BTC desinație, poziție
    CF ← destinație[poziție]
    Lasă neschimbată valoarea bitului specificat
  BSF/BSR desinație, sursă
    destinație← poziția celui mai semnificativ / celui mai puțin semnificativ bit setat

## Slide 32: Instrucțiuni de control al execuției
  JMP adresă
  CALL adresă
  RET
  INT cod întrerupere
  IRET
  J(c/nc/z/nz/p/np/s/ns/o/no) adresă
    Saltul se execută dacă flag-ul specificat
  J(l/le/g/ge/nl/nle/ng/nge) adresă
    Saltul se execută dacă la ultima operație CMP / SUB primul operand nu a fost mai mic (not less) / a fost mai mare sau egal cu al doilea (greater or equal) (cu SEMN)
  J(b/be/a/ae/nb/nbe/na/nae) adresă
    Saltul se execută dacă la ultima operație CMP / SUB primul operand nu a fost mai mic (not below) / a fost mai mare sau egal cu al doilea (above or equal) (fără SEMN)

## Slide 33: Instrucțiuni de control al execuției
  LOOP/LOOPZ/LOOPNZ adresă:
    Precondiție: nimic /verifică ZF=1/verifică ZF=0
    Decrementează ECX apoi salt la adresa speicificată dacă valoarea nouă din ECX nu este 0
    Dacă ECX = 0 ?
  JCXZ/JECXZ addresă

## Slide 34: Instrucțiuni de sistem
  LIDT/LGDT/SIDT/SGDT/LTR/STR
  IN/OUT/INS*/OUTS*
  RDMSR/WRMSR
  HLT, NOP
  RDTSC
  INVLPG
  VMXON/VMCALL/VMRESUME/…
  …

## Slide 35
[bits 16]
Code:
cli ; oprește primirea întreruperilor mascabile
lgdt [Gdt] ; facem tabela de descriptori cunoscută procesorului
mov eax, cr0
or eax, 1
mov cr0, eax ; activare ProtectionEnble
jmp DescriptorTable.code16 - DescriptorTable : ProtectedMode
ProtectedMode:
mov ax, DescriptorTable.data16 - DescriptorTable
mov ds, ax
jmp DescriptorTable.code32 - DescriptorTable : ProtectedMode32
[bits 32]
ProtectedMode32:
hlt
; data
DescriptorTable: ...
Gdt: ...
Instrucțiuni de sistem

## Slide 36: 6. Controlul execuției

## Slide 37: Controlul execuției
Instrucțiuni de salt sau apel necondiționat
Instrucțiuni de ciclare
Combinație de
  Instrucțiuni ce modifică registrul EFALGS
  Salt condiționat

## Slide 38
Exemple
  mov eax, 0
  mov ecx, 10
  încearcă:
  dec eax
  cmp eax, 0 ; este cmp necesară?
  jb primaCondițieAdevarată ; se va realiza saltul?
  jl aDouaCondițieAdevărată ; dar acesta?
  loop încearcă ; de câte ori se repetă secvența?
  jmp niciuna ; se ajunge la această instrucțiune?
  primaCondițieAdevarată: jmp gata
  aDouaCondițieAdevărată: jmp gata
  niciuna:
  gata:
  call spuneConcluzia
Controlul execuției

## Slide 39: 7. Limbaj de asamblare

## Slide 40: Limbaj de asamblare
Există multiple implementări și instrumente ce pot fi utilizate
  MASM/ML
  NASM
  YASM
  TASM
  …
Instrumente pentru dezasambplare
  IDA (este disponibilă o versiune gratuită)
  OllyDbg,
  WinDbg
  NASM
  …

## Slide 41: Limbaj de asamblare
Exemple de sintaxă:
  MASM (NU ține cont de majuscule)
    push byte ptr foo
    mov bl, foo
    mov ax, ss:[ecx + 2*ebx – 5]
  NASM (ține cont de majuscule pentru identificatori)
  push byte [foo]
  mov bl, [foo]
  mov ax, ss:[ecx + 2*ebx – 5]
  AT&T (ține cont de majuscule , NU și pentru indentificatori)
    addl $4, %eax
    movb foo, %al
    movw %ss:5(%ecx,%ebx,2), %ax

## Slide 42: Limbaj de asamblare
Capabilități:
  Control asupra hărții de memorie a programului
  Control asupra dependențelor externe
  Control asupra convențiilor de apel și asupra formei funcțiilor / procedurilor
  Access la toate tipurile de resurse de sistem
  Optimizează folosirea timpului de execuției și a memoriei
  Combinații de cod pe 16/32/64 biți
Limitări:
  Nu oferă suport pentru expresii
  Nu oferă verificări de compilator la rulare (verificări de stabilitate și securitate)
  Nu oferă optimizări la compilare, codul scris in asamblare poate fi mai încet decât echivalentul implementat într-un limbaj de nivel înalt
  Necesită mai mult timp și atenție => costuri mai mari și risc de apariție a erorilor
  Nu este portabil

## Slide 43: Convenții de apel pe 32 biți
Necesare pentru integrarea de cod extern
  Câți parmetrii? Orice număr?
  Unde sunt?
  Cum este returnat rezultatul?
  Este necesar un pas ce curățire?
Nume | Stocare | Ordine | Curățire | Oricați parametri | Rezultat
cdecl | stivă | ← | apelator | √ | EAX
pascal | stivă | → | apelant |  | EAX
stdcall (MS) | stivă | ← | apelant |  | EAX
fastcall (MS) | ECX, EDX, stivă | →, ← | apelant |  | EAX
… |  |  |  |  | 

## Slide 44: Convenții de apel pe 32 biți
Exemplu de funcție cdecl (NASM):
    push eax
    push dword FmtStrPtr ; FmtStrPtr este adresa șirului de caractere
    call dword [printf] ; printf este variabile ca conține un pointer
    add esp, 2*4 ; curățire: ștergerea celor 2 valori adăugate pe ; stivă
    …
    FmtStrPtr db “eax = %d\n”, 0
Exemplu de funcție sdtcall (NASM):
    push dword -1 ; codul de ieșire din aplicație
    call dword[ExitProcess]
    ; nu este necesară o opearție de curățire (chiar dacă ExitProcess ar returna o valoare)

## Slide 45: Funcții
definirea unei funcții stdcall (NASM):
adunăNumere: ; doi parametri numerici
push ebp
mov ebp, esp
; Ce există pe stivă în acest moment? Unde indică EBP?
mov eax, [ebp + 2*4]
add eax, [ebp + 3*4]
pop ebp
ret 2*4 ; Ștergerea celor 2 parametrii de pe stivă

## Slide 46: Funcții
definirea unei funcții cdecl (NASM):
adunăNumere: ; CâteNumere, Număr[0], Număr[1], … Număr[Count-1]
push ebp
mov ebp, esp
lea esi, [ebp + 2*4] ; esi = ebp + 8
mov ecx, [esi] ; ecx = Contor
add esi, 4 ; Se trece la următorul număr
xor ebx, ebx ; ebx = 0
.next:
loadsd ; eax = [esi], esi = esi + 4
add ebx, eax
loop .next ; se execută pentru fiecare număr din șir
mov eax, ebx ; pregătirea valorii de retur
pop ebp
ret

## Slide 47: Macro-uri linie (NASM)
Constante numerice (la compilare)
    PAGE_SIZE equ 4096
    …
    cmp ecx, PAGE_SIZE
    ja .bufferOverflow
Înlocuiri textuale
    %define MAX(X,Y) ((X) > (Y) ? (X) : (Y))
    …
    mov eax, MAX(0x4000, PAGE_SIZE)

## Slide 48: Macro-uri multi-linie (NASM)
Înlocuiri textuale(funcționează ca și un caută&schimbă)
Permite implementarea unor abtractizări lipsă de care este nevoie:
  Definirea și apelul de funcții
  Adăugrea de funcționalități de depanare
  Extinderea setului de instrucțiuni
  Suport pentru cod structurat: if, while, repeat
  %macro MOV_MM 2 ; 2 parametrii, implementează mov mem, mem
  push %2 ; salvează al doilea paramtru (sursa) pe
  ; stivă
  pop %1 ; restaurarea datelor în destinație
  %endmacro
  …
  MOV_MM [ebp + 12], [esi + ecx*8 + 2]

## Slide 49: Macro-uri - mai multe linii (NASM)
  %macro CDECL_CALL 1-* ; orice număr de parametrii (cel ; puțin unul)
  ; adăugarea pe stivă a tuturor prametrilor
  %rep %0-1 ; %0 = nr paramterii , salt pest funcție
  %rotate -1 ; rotația parametrilor la stânga cu -1 ; poziții
  push dword %1 ; salvarea parametrilor pe stivă
  %endrep
  %rotate -1 ; revenirea la ordinea originală a ; argumentelor
  call %1 ; apelul funcției
  add esp, 4*(%0-1) ; eliberearea zonei de stivă folosite
  %endmacroe
  …
  CDECL_CALL printf, FmtStrPtr, ecx